Paketdaten-Zugangspunkt
Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen >
Ziele > Zugangspunkt und befolgen Sie die
Anweisungen im Display.
Um einen Paketdaten-Zugangspunkt zu bearbeiten,
öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen
Sie einen mit gekennzeichneten Zugangspunkt.
Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
● Zugangspunktname — Sie erhalten den Namen
des Zugangspunktes von Ihrem Diensteanbieter.
● Benutzername — Der Benutzername wird
gegebenenfalls für das Herstellen einer
Datenverbindung benötigt und in der Regel vom
Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.
● Passwort abfragen — Wenn Sie bei jedem
Anmeldevorgang auf einem Server ein Passwort
eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern
möchten, wählen Sie Ja.
● Passwort — Möglicherweise wird für das
Herstellen einer Datenverbindung ein Passwort
benötigt. Dieses wird in der Regel vom
Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.
● Authentifizierung — Wählen Sie Gesichert, um
Ihr Passwort immer verschlüsselt zu senden, oder
Normal, um Ihr Passwort nach Möglichkeit
verschlüsselt zu senden.

Startseite — Je nach Zugangspunkt, den Sie
einrichten, geben Sie die Internetadresse oder die
Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.
● Zug.-punkt verwenden — Wählen Sie Nach
Bestätigung, wenn das Gerät nach einer
Bestätigung fragen soll, bevor über diesen
Zugangspunkt eine Verbindung hergestellt wird,
oder Automatisch, wenn das Gerät automatisch
über diesen Zugangspunkt eine Verbindung zum
Ziel herstellen soll.
Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstellungen
und eine der folgenden Optionen:
● Netztyp — Internetprotokolltyp auswählen, mit
dem Daten zum und vom Gerät gesendet werden
sollen. Die weiteren Einstellungen sind vom
ausgewählten Netztyp abhängig.
● Telefon-IP-Adresse (nur für IPv4) — Geben Sie die
IP-Adresse des Geräts ein.
● DNS-Adressen — IP-Adressen des primären und
sekundären DNS-Servers eingeben, wenn dies von
Ihrem Diensteanbieter verlangt wird. Sie erhalten
diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.
● Proxyserver-Adresse — Adresse des Proxy-Servers
eingeben.
● Proxy-Portnummer — Geben Sie die Portnummer
des Proxy-Servers ein.